## Slide 1
PRESENTACIÓN PARA DIRECCIÓN
AG SELECTOR
Cambios realizados
Selección técnica · Costeo · Ofertas · Gestión de datos
22–29 OCT
2026
Basado en el historial del proyecto y el código publicado
Corte: 29 de octubre de 2026 · Commit 3ef52f1
Notes: Presentar los cambios realizados, no una propuesta de desarrollo. Fuente: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md, entradas del 22 al 29 de octubre de 2026. Audiencia: dirección. Los resultados económicos y tiempos de ahorro no se han medido.

## Slide 2
VISIÓN DE DIRECCIÓN
Resumen ejecutivo
Cuatro frentes de mejora dentro de un mismo flujo de trabajo.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
02 / 25
01
Selección más guiada
Datos típicos por proceso, recomendaciones consultables y avisos técnicos contextuales.
02
Costeo más consistente
Presupuesto alineado con la referencia, catálogo de partes y precios comerciales explícitos.
03
Oferta y datos
Word con más variables y diagrama; seis bases con estado de vínculo y aviso de conflicto.
Avance funcional publicado; el impacto en productividad aún debe medirse.
Notes: Objetivo: Cuatro frentes de mejora dentro de un mismo flujo de trabajo.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 10:46; 23 oct 10:18–15:57; 27 oct; 29 oct.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 3
CRONOLOGÍA
Evolución del trabajo
Del rediseño del presupuesto a una selección con avisos contextuales.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
03 / 25
Fecha
Cambios principales
Foco
22 oct
Costeo, catálogo, Excel y separación de comentarios
Orden y consistencia
23 oct
Vínculos, conflictos, precios y oferta Word
Integración
27 oct
Datos generales, procesos, viscosidad y Kp
Claridad técnica
29 oct
Señal de recomendaciones, aviso RPM y publicación
Consulta oportuna
El desarrollo responde a solicitudes y decisiones registradas en el historial.
Notes: Objetivo: Del rediseño del presupuesto a una selección con avisos contextuales.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; Entradas del 22, 23, 27 y 29 oct 2026.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 4
ANTES / AHORA
Qué cambió en la operación
Comparación de situaciones previas documentadas y su tratamiento actual.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
04 / 25
Frente
Situación previa
Cambio realizado
Presupuesto
Columnas de ejecución en el costeo
Se retiran de pantalla y Excel
Bases
Vínculos sin visibilidad cruzada
Indicador global y panel de seis bases
Precios
Necesidad de separar cálculo y oferta
Precio final editable y retorno al cálculo
Selección
Necesidad de orientación por proceso
Valores típicos, texto y señales de consulta
Se priorizó distinguir información interna, comercial y de advertencia.
Notes: Objetivo: Comparación de situaciones previas documentadas y su tratamiento actual.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 11:51; 23 oct 10:18, 11:44; 27 oct 11:37–11:58.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 5
FLUJO FUNCIONAL
Un flujo de información más conectado
Los módulos existentes se articulan sin cambiar el propósito del selector.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
05 / 25
01
1. Definir y seleccionar
Cliente y elaborador → proceso y fluido → tanque, propelas y velocidad.
02
2. Construir presupuesto
Partes de catálogo + ingeniería + factores → costos y precio final COP o USD.
03
3. Preparar la entrega
Condiciones para el cliente + diagrama → oferta Word; presupuesto → Excel.
Los registros conservan datos de selección, resultados y campos comerciales.
Notes: Objetivo: Los módulos existentes se articulan sin cambiar el propósito del selector.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 10:46; 23 oct 11:44–15:57; 27 oct 11:26.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 6
COSTEO
Costeo alineado con la hoja de referencia
Se rediseñó la pestaña con la estructura del presupuesto utilizado como base.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
06 / 25
01
Estructura editable
Filas de materiales y de servicios / ingeniería con alta, edición y eliminación.
02
Totales organizados
Factores del presupuesto, empaque, transporte y resultados en COP y USD.
03
Alcance depurado
Se retiran las cuatro columnas de verificación propias de la ejecución del pedido.
La validación documentada contrastó subtotales con el Excel de referencia.
Notes: Objetivo: Se rediseñó la pestaña con la estructura del presupuesto utilizado como base.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 10:46, 11:51; referencia CA_NNN_26_PRESUPUESTO.xlsx.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 7
COSTEO
Catálogo de partes reincorporado al costeo
La selección de materiales vuelve a apoyarse en la base de partes.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
07 / 25
01
Categoría y código
Selección desde catálogo, con descripción y precio unitario autocompletados.
02
Ajustes controlados
Descripción y precio siguen editables; se informa estado válido, manual o no encontrado.
03
Casos especiales
Otros permite ingreso libre; No aplica lleva el precio a cero; Placa conserva su regla previa.
La restauración del catálogo corrigió una pérdida funcional del primer rediseño.
Notes: Objetivo: La selección de materiales vuelve a apoyarse en la base de partes.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 11:38.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 8
EXPORTACIÓN
Excel con fórmulas y valores numéricos correctos
El archivo exportado conserva la lógica del presupuesto, no solo el aspecto visual.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
08 / 25
01
Fórmulas reales
El presupuesto exportado incluye cálculos de Excel y la estructura por secciones.
02
Precisión de origen
Los resultados cacheados se toman del cálculo numérico, no del texto con separadores.
03
Márgenes consistentes
La pantalla muestra porcentajes; el Excel conserva fracciones y formato porcentual.
Se documentó revisión del XML exportado y de los valores de margen.
Notes: Objetivo: El archivo exportado conserva la lógica del presupuesto, no solo el aspecto visual.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 10:46; 23 oct 11:44.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 9
PRECIOS
Precio calculado y precio comercial diferenciados
El usuario puede ajustar la oferta sin perder la referencia del presupuesto.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
09 / 25
01
Lectura comercial
Bloque verde de precios para el cliente, con moneda COP / USD y total destacado.
02
Precio final editable
Se conserva el valor manual al recalcular hasta usar «Usar precio calculado».
03
Regla explícita
Cambiar la moneda restablece el precio calculado; no convierte el precio manual.
Cantidad × precio unitario final define el total comercial de la oferta.
Notes: Objetivo: El usuario puede ajustar la oferta sin perder la referencia del presupuesto.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 11:44, 12:00.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 10
COMUNICACIÓN
Lo interno y lo que recibe el cliente
Se reforzó la separación visual y funcional de las consideraciones.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
10 / 25
01
Uso interno
Secciones técnicas y comerciales identificadas para información que no se envía al cliente.
02
Para la oferta
Secciones del cliente con verde institucional, icono y texto explicativo de su alcance.
03
Contenido ordenado
Las consideraciones comerciales se transfieren por línea, respetando orden y vacíos.
La mejora no depende solo del color: incorpora texto de alcance e iconos.
Notes: Objetivo: Se reforzó la separación visual y funcional de las consideraciones.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 22 oct 12:16–12:31, 14:31; 23 oct 12:10.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 11
OFERTA
Condiciones comerciales explícitas
La oferta incorpora datos editables antes de generar el documento.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
11 / 25
01
Seis condiciones
Validez, tiempo de entrega, forma de pago, sitio de entrega, empaque y garantía.
02
Persistencia
Los registros nuevos conservan los campos, incluso los dejados vacíos intencionalmente.
03
Compatibilidad
Registros antiguos reciben valores iniciales; se mantienen variables previas del elaborador.
La información comercial queda disponible para las variables de Word.
Notes: Objetivo: La oferta incorpora datos editables antes de generar el documento.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 13:44.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 12
DOCUMENTOS
Generación de oferta Word ampliada
La acción «Generar oferta» utiliza una plantilla autorizada por el usuario.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
12 / 25
01
Carpeta de plantillas
Se recuerda la ubicación elegida; el navegador mantiene el control de permisos.
02
Más variables
Cantidad, moneda, tasa, precios, márgenes, condiciones y datos del elaborador.
03
Texto protegido
Se corrige el tratamiento de marcas fragmentadas y el escape de caracteres XML.
La plantilla original no se modifica al generar la oferta.
Notes: Objetivo: La acción «Generar oferta» utiliza una plantilla autorizada por el usuario.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 11:10, 11:44, 12:10, 13:44, 15:57.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 13
DOCUMENTOS
Diagrama general dentro de la oferta
El documento puede incorporar el gráfico actual de la selección.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
13 / 25
01
Imagen integrada
La variable diagrama_general inserta un PNG con elevación y vista superior.
02
Reglas de inserción
La marca debe ocupar su propio párrafo; se conserva la proporción de la imagen.
03
Contenido circundante
La normalización respeta tabulaciones, saltos, dibujos y formato alrededor de las marcas.
Se validó la estructura del DOCX; la representación final en Word requiere revisión.
Notes: Objetivo: El documento puede incorporar el gráfico actual de la selección.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 15:57.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 14
TRAZABILIDAD DOCUMENTAL
Archivos de oferta identificables
El nombre de descarga usa la cotización y el cliente del formulario.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
14 / 25
01
Patrón definido
CA_125_26_CLIENTE_AGITADOR.docx como ejemplo del formato acordado.
02
Nombre compatible
Se normalizan mayúsculas, tildes y caracteres especiales para Windows.
03
Información requerida
Si falta cotización o cliente, se avisa antes de seleccionar la plantilla.
El número de cotización aporta el prefijo y el año: no se inventan automáticamente.
Notes: Objetivo: El nombre de descarga usa la cotización y el cliente del formulario.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 11:15.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 15
INTERFAZ
Información general visible y compacta
La sección 0 facilita identificar a quién corresponde la selección.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
15 / 25
01
Cliente y contacto
Cliente, contacto, ciudad, teléfono, celular y correo en un resumen de solo lectura.
02
Responsable
Elaborador, cargo, extensión, celular y correo sincronizados con los controles de ingreso.
03
Menor ocupación
Dos grupos horizontales adaptables; TAG con ancho visual de ocho caracteres, sin límite de dato.
El ingreso original y las variables de oferta se conservan.
Notes: Objetivo: La sección 0 facilita identificar a quién corresponde la selección.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 11:26–11:34; 22 oct 14:31.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 16
SELECCIÓN
Propiedades típicas según el proceso
La base de procesos puede aportar valores iniciales sin inventar datos técnicos.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
16 / 25
01
Datos opcionales
Viscosidad y densidad típicas administradas junto con la descripción del proceso.
02
Edición posterior
Al elegir proceso se aplican los valores definidos; el usuario puede ajustarlos.
03
Ausencias visibles
Si falta un valor típico, se conserva el actual y se informa; recalcular no pisa la edición.
La base de procesos también amplió su ventana para mejorar la consulta y edición.
Notes: Objetivo: La base de procesos puede aportar valores iniciales sin inventar datos técnicos.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 11:37, 11:46, 11:52.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 17
SELECCIÓN
Recomendaciones disponibles: señal para consultar
El conocimiento asociado al proceso es visible sin ocupar toda la pantalla.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
17 / 25
01
Administración
Texto multilínea por proceso; edición desde la base, con respeto por Guardar y Cancelar.
02
Consulta
Desde selección se abre el contenido del proceso actual en modo de solo lectura.
03
Señal contextual
Botón ámbar y etiqueta «! Consultar» solo cuando hay texto distinto de espacios.
La señal se actualiza al cambiar de proceso o modificar las recomendaciones.
Notes: Objetivo: El conocimiento asociado al proceso es visible sin ocupar toda la pantalla.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 11:58; 29 oct 09:30.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 18
CÁLCULO TÉCNICO
Factor de viscosidad: reglas y alcance
Se ajustaron los tramos bajos y se advierte cuándo se extrapola la curva.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
18 / 25
Viscosidad
Tratamiento
Mensaje
Menor de 10 cP
Factor 1
Sin aviso por límite de curva
10 a menos de 20 cP
Factor 1,05
Sin aviso por límite de curva
Desde 20 hasta 2000 cP
Fórmula logarítmica existente
Sin aviso por límite de curva
Mayor de 2000 cP
Se conserva el cálculo
Se informa factor estimado
El aviso no bloquea la selección ni convierte la estimación en una validación física.
Notes: Objetivo: Se ajustaron los tramos bajos y se advierte cuándo se extrapola la curva.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 12:03, 12:05, 12:07, 12:09.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 19
CÁLCULO TÉCNICO
Kp expresado como número adimensional
Se cambió la representación del coeficiente conservando la potencia calculada.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
19 / 25
01
Conversión de catálogo
53 coeficientes activos convertidos; la entrada N.A. permanece en cero.
02
Base de cálculo
P = Kp × rho × n³ × D⁵ con unidades SI y agua de referencia de 1000 kg/m³.
03
Equivalencia verificada
El historial registra 216 comparaciones y un error relativo máximo cercano a 7,1 × 10⁻¹⁶.
Es una conversión de unidades y coeficientes, no una recalibración física del catálogo.
Notes: Objetivo: Se cambió la representación del coeficiente conservando la potencia calculada.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 27 oct 12:20; calculator.js.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 20
AVISOS TÉCNICOS
RPM: advertir solo cuando corresponde
Se retiran los campos visibles de referencia y máximo; se conserva el dato interno.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
20 / 25
Condición sobre la propela 1
Resultado en pantalla
RPM ≤ referencia × 1,1
No se muestra la nota
RPM > referencia × 1,1
Se muestra la advertencia ámbar
Sin referencia válida / N.A.
No se muestra la nota
La alerta orienta al usuario: no bloquea la velocidad seleccionada.
«Las rpm seleccionadas superan en más de 10% las rpm de referencia
(137.0) para esta propela, usar con precaución»
Notes: Objetivo: Se retiran los campos visibles de referencia y máximo; se conserva el dato interno.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 29 oct 09:52.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 21
GESTIÓN DE DATOS
Seis bases con estado de vinculación
La aplicación permite comprobar y gestionar los vínculos desde un mismo panel.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
21 / 25
01
Visibilidad global
Indicador N/6 para Procesos, Materiales, Partes, Historial, Clientes y Elaboradores.
02
Conexión centralizada
Vincular o revincular por base, o detectar los seis JSON seleccionando DATABASE.
03
Separación de activos
Datos operativos en FILES/DATABASE fuera de Git; código y documentación versionados.
Partes de costeo incorporó vínculo a archivo, además de su persistencia local.
Notes: Objetivo: La aplicación permite comprobar y gestionar los vínculos desde un mismo panel.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 10:18, 10:33.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 22
GESTIÓN DE DATOS
Cambios externos: aviso antes de sobrescribir
Se añadió una guardia de concurrencia optimista en las seis bases.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
22 / 25
01
Comparación previa
Antes de guardar se relee el archivo y se compara con la última versión sincronizada.
02
Decisión explícita
Aceptar conserva y guarda la versión local; Cancelar adopta la versión del archivo.
03
Límite importante
No hay fusión por registro ni bloqueo transaccional; Drive sincronizado no resuelve esto.
Si los conflictos son frecuentes, evaluar concurrencia real para Clientes e Historial.
Notes: Objetivo: Se añadió una guardia de concurrencia optimista en las seis bases.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 10:43, 10:50.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 23
VERIFICACIÓN
Qué se ha validado
Evidencia documentada en el historial; la cobertura varía según el cambio.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
23 / 25
Frente
Comprobaciones registradas
Alcance
Costeo / Excel
Totales de referencia, filas, XML y márgenes
Pruebas funcionales
Word
Variables, escape, formato XML y relaciones de imagen
Estructura del DOCX
Selección
Datos típicos, Kp y umbrales de viscosidad / RPM
Cálculos y navegador
Datos / interfaz
Vínculos, conflictos simulados y restauración
Casos controlados
No equivale a certificar todos los escenarios operativos ni la ingeniería de cada aplicación.
Notes: Objetivo: Evidencia documentada en el historial; la cobertura varía según el cambio.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; Apartados de validación del historial; pruebas del 29 oct y publicación 3ef52f1.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 24
PRÓXIMOS PASOS
Límites actuales y siguientes verificaciones
Recomendaciones de gestión; no se presentan como desarrollos ya realizados.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
24 / 25
01
Validación de entrega
Revisar una oferta representativa en Word de escritorio: formato, contenido y diagrama.
02
Disciplina de datos
Asignar responsables de catálogos y propiedades típicas; acordar respaldo y uso compartido.
03
Medición de impacto
Medir tiempo de preparación, correcciones por oferta y frecuencia de conflictos entre usuarios.
No se dispone todavía de una medición de ahorro, retorno o reducción de errores.
Notes: Objetivo: Recomendaciones de gestión; no se presentan como desarrollos ya realizados.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; 23 oct 10:43, 10:50, 11:44, 15:57; recomendaciones de esta presentación.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.

## Slide 25
CIERRE
Balance para dirección
Cambios implementados y publicados, con límites y validaciones identificados.
NFS | AG SELECTOR | Cambios al 29 oct 2026
25 / 25
01
Entregado
Selección más orientada, costeo reorganizado y oferta con más información automatizada.
02
Trazable
Historial narrativo + guía de variables + código en main. Última publicación: 3ef52f1.
03
Por confirmar en uso
Calidad final en Word, adopción del equipo e impacto operativo mediante indicadores.
Prioridad sugerida: validar un caso completo de selección → presupuesto → oferta.
Notes: Objetivo: Cambios implementados y publicados, con límites y validaciones identificados.
Fuente principal: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; Historial completo 22–29 oct; FILES\Variables_Plantilla_Cotizacion.md; github.com/os-c-ar/ag-selector.
Los beneficios se presentan como aportes funcionales, no como ahorros medidos. Las pruebas históricas se identifican como documentadas; no se afirma una nueva validación completa de todos los módulos.
Corte de código publicado: commit 3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a, main.
Fuentes para consulta: FILES\Historial_Chat_Desarrollo.md; FILES\Variables_Plantilla_Cotizacion.md; calculator.js; costeo.js; database.js; offer.js; dblink.js; persist.js; records.js; index.html; styles.css.
Repositorio: https://github.com/os-c-ar/ag-selector
Commit: https://github.com/os-c-ar/ag-selector/commit/3ef52f131ce8433ccbc6634fddcff488dd6e567a